## Slide 2: Dersin içeriği
Motorlu araçlar nelerdir?
Araç kullanım güvenliği
Motorlu araçların meydana getirdikleri riskler
Alınması gerekli tedbirler
İlgili yönetmelikler

## Slide 3: Motorlu araçlar
İşyerinde veya işin yürütümü sırasında hareket eden, motor gücüyle çalışan taşıt ve ekipmanları ifade eder.
Bu araçlar, hem ulaşım hem de işin yapılması amacıyla kullanılır ve doğru yönetilmediğinde ciddi iş kazalarına yol açabilir.
Forklift
Ekskavatör
Loader (yükleyici)
Dozer
Greyder
Silindir
Vinçler (mobil vinç vb.)
Transpalet (motorlu)
Tarım makineleri (traktörler)
Asfalt serme

## Slide 4: Araç kullanım güvenliği
Aracı kullanacak kişinin eğitimli ve yetkili olması
Operatör Belgesi ve G sınıfı sürücü belgesi
İş makinesi operatörlük belgesi, hangi tip makine kullanılacak ise, o makine türüne göre makinenin kullanılabilmesi için gerekli olan belgedir. İş sahası şantiye, fabrika içinde, araç parkında bu belge ile makine kullanılabilmektedir.
İş makinesi operatörlük belgesi ile taşıt trafiğine açık yollarda makine kullanılamaz.
Taşıt trafiğine açık olan yollarda makineyi kullanmak için G sınıfı ehliyet almak gereklidir.

## Slide 5: Motorlu araçlar
Forklift
Sanayi kesimlerinde; depolama, gümrük, stoklama, ambarlama gibi iş yerlerinde ekonomik olarak iş yapan makinelerdir.
Bu makineler ile malzemelerin yükleme, boşaltma ve taşıma hizmetleri yapılmaktadır.
En yaygın kullanım alanları: Depolar, lojistik merkezleri, fabrikalar, limanlar, organize sanayi bölgeleri, market dağıtım merkezleri

## Slide 6: Motorlu araçlar
Ekskavatör
Ekskavatör, genel olarak yapı temellerinde, hendek kazılarında, hareket sahası kısıtlı olduğundan kazma ve yükleme işlemlerinin bir arada yapılması gereken kazılarda, drenaj ve sulama kanalları kazılarında, kırma işlerinde ve tünellerde kullanılır.
En önemli özelliği, dönerek çalışabilme kabiliyeti sayesinde bu işleri yer değiştirmeden yapabilmesidir.
Hareket kabiliyetinin çok yüksek olması, kazı ve yüklemeyi aynı anda yapabilmesi nedeniyle, ekskavatör en yaygın kullanılan iş makinasıdır.

## Slide 7: Motorlu araçlar
Kazıcı yükleyici (Loader)
İnşaat, madencilik, yol yapımı ve altyapı çalışmalarında kazı ve yükleme işlerinin bir arada yapılabildiği çok yönlü olarak kullanılan bir iş makinesidir.
Hem ekskavatörün hem de yükleyicinin görevlerini tek bir makinede birleştirir; bu da onu küçük ve orta ölçekli projelerde oldukça ekonomik ve verimli hale getirir.

## Slide 8: Motorlu araçlar
Greyder
Genel olarak, tesviye işlerinde, şey oluşturma (eğim verme), hendek kazma ve yol yapımı için kullanılan çok amaçlı uzun bıçaklı iş makineleridir.
Ana görevi, zemini istenen eğim ve düzgünlükte şekillendirmektir.
Greyderler ağır kazı işleri için (dozer gibi) uygun makineler değildirler.
En yaygın kullanım alanları: Karayolu yapımı ve bakımı, havaalanı pistleri, stabilize yollar, belediye yol çalışmaları

## Slide 9: Motorlu araçlar
Vinç
Malzemeleri ya da yükleri kaldırma, yeni bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarma, yerlerini değiştirme, yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan makinalara denilmektedir.
Bu makinalar genellikle ön ve arkaya ilave edilen destek ayaklarıyla ağır yüklerin kaldırılmasında ve zemine batmış makinaların kurtarılmasında kullanılırlar.

## Slide 10: Motorlu araçlar
Asfalt serme (finisher)
Yol yapımında kullanılan ve asfalt karışımını düzgün, homojen ve belirli kalınlıkta bir tabaka halinde zemine seren bir iş makinesidir.
Bu makine, asfaltın düzgün bir yüzey oluşturmasını ve yolun dayanıklı olmasını sağlar.

## Slide 11: Motorlu araçlar
Beton pompası
Taze hazırlanmış betonu, karıştırıcı (transmikser) aracından alarak yüksek katlara, uzak mesafelere veya ulaşılması zor alanlara basınçla ileten bir iş makinesidir.
İnşaatlarda beton dökümünü hızlı, sürekli ve verimli hale getirir.

## Slide 12: Motorlu araçlar
Dozer
Kazı, dolgu, yarma, çekme ve itme işlemlerinde kullanılan iş makineleridir. Makinanın bıçak takılmamış şekline TRAKTÖR de denir.
Bir inşaat çalışmasında ilk giden dozerdir.
Dozerlerin bıçak boyları değişik olup çeşitli işlerde kullanılabilme özellikleri vardır.

## Slide 13: Motorlu araçlar
Silindir
Zemin, asfalt veya dolgu malzemelerini sıkıştırmak ve yüzeyi düzgün hale getirmek için kullanılan bir iş makinesidir.
Yol yapımı, altyapı ve inşaat çalışmalarında zeminin dayanıklılığını artırmak amacıyla kullanılır.

## Slide 14: Motorlu araçlar ile yapılan işler
Kazı ve toprak işleri,
Taşıma ve yükleme,
İnşaat ve altyapı çalışmaları,
Madencilik faaliyetleri,
Düzleştirme ve sıkıştırma,
Yıkım ve temizlik işleri,
olarak özetleyebiliriz.

## Slide 15: Sektörlere göre genel sınıflandırma
İnşaat sektörü: Ekskavatör, loader, dozer, greyder, silindir, mobil vinç, asfalt serme makinesi
Lojistik ve depolama: Forklift, motorlu transpalet
Madencilik: Ekskavatör, loader, dozer
Tarım ve ormancılık: Traktör ve diğer tarım makineleri
Üretim ve sanayi: Forklift, motorlu transpalet, mobil vinç
Liman ve tersaneler: Forklift, loader, mobil vinç
Karayolu ve altyapı projeleri: Greyder, silindir, asfalt serme makinesi, ekskavatör

## Slide 16: Motorlu taşıtlarda meydana gelen kaza türleri
Trafik kazası niteliğinde meydana gelen kazalar
- Yanında çalışan kişiye çarpma,
- İş makinesinin yoldan çıkıp devrilmesi,
- Arazinin uygun olmaması sonucu devrilme,
- İşaretçiler, iş tarif edenlere ve yol gösterenlere çarpma.

## Slide 17: Motorlu taşıtlarda meydana gelen kaza türleri

## Slide 18: Motorlu taşıtlarda meydana gelen kaza türleri

## Slide 19: Motorlu taşıtlarda meydana gelen kaza türleri

## Slide 20: Motorlu taşıtlarda meydana gelen kaza türleri
Yapılan iş esnasında meydana gelen kazalar:
- İş makinesine çıkıp inerken düşme,
- Kaldırılan malzemenin devrilmesi,
- İstifin yıkılması,
- Vinç bomunun, damperin veya makinenin, elektrik hattına teması,
- Sert zeminde çalışırken etraftaki kişilere malzeme sıçraması,
- Kanalda çalışırken toprak kayması,
- Forklifte aşırı yük yükleyip önünü görememe,
- İş makinesini (ekskavatörü) başka maksatla (Vinç gibi) kullanılması sonucu devrilmesi,
- Makinenin arızalanması(frenin tutmaması, halatın kopması) sonucu kaza,

## Slide 21: Motorlu taşıtlarda meydana gelen kaza türleri

## Slide 22: Motorlu taşıtlarda meydana gelen kaza türleri

## Slide 23: Motorlu taşıtlarda meydana gelen kaza türleri

## Slide 24: Motorlu taşıtlarda meydana gelen kaza türleri
Tamir bakım çalışmaları esnasında meydana gelen kazalar:
- Hidrolik boşalması sonucu, kepçenin veya damperin altında kalma,
- Radyatör vantilatörüne temas sonucu kaza,
- Traktörün şaft miline kapılma sonucu kazalar,

## Slide 25: Motorlu taşıtlarda meydana gelen kaza türleri
Özetlemek gerekirse;
Kör nokta nedeniyle çalışanların ezilmesi
Araçların devrilmesi
Yükün düşmesi veya savrulması
Enerji nakil hatlarına temas
Hareketli makine parçalarına sıkışma
Yetkisiz kişilerin araç kullanması
Emniyet kemeri kullanılmaması
Geri manevralarda ikaz sistemlerinin yetersiz olması

## Slide 26: Motorlu taşıtlarda meydana gelen kaza türleri

## Slide 27: Tehlike kaynakları
İş Makinesi
Operatör, işaretçi, diğerleri (İşverenler, işçiler, bakım elemanları, araç şoförleri, ziyaretçiler)
Çalışma alanı
Çevre (Ulaşım yolları, enerji hatları, hava şartları)

## Slide 28: Tehlike kaynakları
İş makinesi;
Sesli ve ışıklı uyarı sistemlerinin çalışmaması,
Çalışmadan önce günlük kontrol ve bakımların yapılmaması,
Bakımlarının düzenli olarak yapılmaması,
Kapasitesi üzerinde iş yüklenmesi,
Yüke maruz kalan halat ve zincirlerinin yıpranması,
Başka maksatla kullanılması,

## Slide 29: Tehlike kaynakları
Operatör, işaretçi, diğerleri;
Operatörün belgesinin olmaması,
Aşırı hız yapılması,
Hareket etmeden önce etrafın uyarılmaması,
Yetkisiz kişilerin makine üzerine bindirilmesi,
Operatörün sürücü yerine oturmadan kumanda etmesi,
Operatörün çalışma anında uygunsuz davranışları,
İş makinesinin altında istirahat etme,
Kişisel koruyucu kullanılmaması,
Operatör ve işaretçiler arasında uyumsuzluk

## Slide 30: Tehlike kaynakları
Çalışma alanı ;
Çalışma alanında gerekli trafik işaretlerinin bulunmaması,
Aşırı toz oluşması,
Çalışma alanının sınırlarının belirlenmemesi,
Gece yapılan çalışmalarda iyi aydınlatılma yapılmaması,
İş makinelerinin hareket yollarının belli olmaması,
Çalışma alanında aşırı yağış olması,
Çalışma alanında kasis ve engel bulunması,
Fazla eğimli arazide çalışma yapılması,

## Slide 31: Tehlike kaynakları
Çevre;
İş makinesinin bir kısmının gerilim hattına teması,
Kazı yapılan alanda elektrik kabloları, doğalgaz, telefon vb. hatların olması,

## Slide 32: İş Makineleri İle Yapılan İşlerde Emniyet Tedbirleri
İşe başlamadan önce yapılması gerekenler;
Emniyet kemeri, geri ikazı, ikaz lambası ve korna her gün kontrol edilmelidir.
Servis acil durum ve park frenleri kontrol edilmelidir,
Vitesler kontrol edilmelidir.
Direksiyon kontrol edilmelidir.
Kova bıçak ve diğer ekipmanlar kontrol edilmelidir.
Kontrol işlemleri EMİN BİR SAHADA yapılmalıdır.

## Slide 33: İş Makineleri İle Yapılan İşlerde Emniyet Tedbirleri
1. İş makinası kullanılan alana giriş ve çıkışlar, kesinlikle sınırlandırılmış olmalıdır.
2. Kuralları ilgilendiren uyarı levhaları bulundurulmalıdır.
3. Makinelerin koruyucuları tam olmalıdır.
4. Park alanı, bakım alanı gibi özel alanlar tanımlanmış ve düzenlenmiş olmalıdır.
5. Park halindeyken el freni mutlaka kalkık olmalıdır.
6. Kullanılan iş makinesinin gösterge paneli iyice incelenmelidir.
7. Bunun için imalatçının hazırladığı kitapçık mutlaka okunmalıdır.

## Slide 34: İş Makineleri İle Yapılan İşlerde Emniyet Tedbirleri
8. Kapasitenin üzerinde yük taşınmamalıdır.
9. Yükün ağırlık merkezi iş makinesine göre ayarlanmalıdır.
10. Hız sınırlarına uyulmalı ve iş makinesi yavaş kullanılmalıdır.
11. Forklift ile taşıma yaparken, yük yerden en fazla 20 cm. yukarıda olabilir.
12. Yük görüntüyü kapatıyorsa, geri geri hareket etmek gereklidir
13.Ağır iş makinelerini işaretçi olmadan asla geri hareket ettirmeyiniz.
14. İş makinesinin bomu yüksekte çalıştığında, yüksekteki engeller ve elektrik kablolarının oluşturacağı tehlikelerden kaçınılmalıdır.
15. Gevşek, bağlanmamış, ağırlık merkezi belli olmayan yükler asla taşınmamalıdır.
16. Boş makine ile rampalara geri viteste çıkılmalıdır.
17. Vitesin boşta olduğundan emin olunuz.
18. Eğimli sahada dikey olarak park ediniz.

## Slide 35: Operatörün uyması gereken kurallar
Eğitime önem verilmelidir.
Operatörlerin bilgileri sık sık yenilenmelidir,
Emniyet tedbirlerine inanmaları sağlanmalıdır,
Tedbirlere uyma alışkanlığı kazandırılmalıdır,
Kişiye kendini kontrol edebilme kabiliyeti kazandırılmalıdır.
Makinenin operasyon karakteristiklerini, bakımını, kapasitesini ve limitlerini bilmesi gereklidir.
İş elbisesi uygun olmalıdır; yırtık, sarkık kısımlar olmamalıdır.
Yüzük, saat, bilezik gibi takılar takılmamalıdır.
Ceplere düşecek şeyler konmamalıdır.
İşine uygun kişisel koruyucu donanımlarını (KKD) kullanmalıdır.

## Slide 36: Motorlu Araçlarda Güvenlik
https://www.youtube.com/watch?v=DmTigDqliEY
https://muratosgb.com.tr/bu-kaza-yasandi-is-makinesi-kazasi/
https://www.instagram.com/reel/DTAW66gDV0I/

## Slide 37: İlgili yönetmelikler
İş Ekipmanları Yönetmeliği
6331 Sayılı Kanun
Makine Emniyeti Yönetmeliği
KKD Yönetmeliği
Gürültü ve Titreşim Yönetmelikleri
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İSG İşaretleri Yönetmeliği